# TECHNICKÝ POPIS

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

v Plzni dne 6. června 2006

Představení tramvaje K3R – NT

Dodavatelem této modernizované tramvaje je firma Pars Nova a. s.

Technický popis

Nová tříčlánková osminápravová tramvaj K3R-NT vznikla přestavbou a modernizací dvou starých čtyřnápravových tramvají typu T3. Mezi upravené skříně původních vozů T3 byl integrován střední nízkopodlažní článek. Vozidlo má jedno stanoviště řidiče a je vybaveno i pomocným zadním stanovištěm, z nějž lze vůz rovněž ovládat. Vůz splňuje zvýšené nároky na komfort cestujících (částečně nízká podlaha, nový interiér, moderní elektrická výzbroj, nové řízení vozů) a provozovatel v něm získal nový velkokapacitní a částečně nízkopodlažní vůz.

V předním článku na stěně rozvaděče je instalován panel s označením času a pásma. Uvnitř obou krajních článků jsou instalovány dva displeje s označením trasy linky a vyznačením příští zastávky.

První nová tramvaj, složená z těchto dvou vozů, byla začátkem května dopravena zpět do Plzně, a to ve třech částech. Pracovníci dodavatelské firmy pak v našem depu provedli napojení jednotlivých článků, následně zaměstnanci PMDP, a. s. provedli dokončovací práce - montáž madel a záchytných tyčí sedaček, podstavce sedaček, sedačky, vytápění salonu vozu a reklamních boxů. Dne 25. 5. 2006 proběhla technická bezpečnostní zkouška.

Druhá tramvaj, složená z dalších dvou vozů, již byla dovezena vcelku koncem května a poté, co byly ukončeny výše zmíněné dokončovací práce, byla 31. 5. 2006 provedena technická bezpečnostní zkouška.

Technické parametry:

hmotnost prázdné tramvaje:				36 200 kg

Počet míst včetně invalidních vozíků:

počet míst k sezení:					54

počet míst pro invalidní vozíky:			2

počet míst k stání (5os/m2):				140

počet míst k stání (8os/m2):				225

obsaditelnost celkem (5os/m2):			196

obsaditelnost celkem (8os/m2):			280

maximální šířka skříně tramvaje: 			2 500 mm

max. výška tramvaje se staženým pantografem: 	3 575 mm

délka skříně tramvaje:				28 650 mm

největší provozní rychlost:				65 km/h

maximální zrychlení:					1,8 m/s2